### 中央空调监控系统简介

- 概述

本方案旨在对中央空调实训室的中央空调实现自动控制

本方案采用集散型（DCS）结构，实现集中管理，分散控制的技术目标。子系统在脱离中央控制单元时应能维持空调系统的基本运行。

本方案设计如下三个控制层面

- 上位机（PC机）全自动控制层面。

在PC机上实现。操作者可在此层面通过点击菜单实现工况切换和系统启停，实现各相关设备间的联动、参数设定、修改、应急操作，记录历史参数，打印，故障报警。

- 下位机手动操作层面

下位机由PLC、变频器等组成，当中央控制单元发生故障时可启用现场控制单元保证系统的基本运行。

- 动力柜手动操作层面

在动力柜上实现，在自控系统发生故障时动力柜可脱离自控系统实现设备的启停，从而保证中央空最基本运行。

监控软件的操作平台简体中文windows98，监控软件为Force Control  2.6,本系统可在中央计算机上实现彩色图形界面。

中央自控系统作为楼宇自控系统（BAS）的一个子系统，本系统亦为BAS提供Ethernet以太纲络接口，以实现信息共享。

本系统为楼宇消防系统预留一路开关量输入信号（DI信号）供消防系统在发生火警时通知自控系统启动紧急停车程序。

- 系统结构

  - 下位机的三个子系统，分别是：1）开关量输入/输出模块，用于控制水泵，开关阀、冷却塔风机和冷水机组等的开关量输出及上述设备的运行状况检测和液位检测。

  - 模拟量输入/输出模块，用于对流量信号，压力信号的检测，及对调节阀等设备的模拟量输出。

  - 集线器（采集器）用于对各种信号进行采样（压力、风速、温度等）子系统由PLC和变频器组成,中央控制单元(PC机)与各子系统之间由RS485通讯口实现数据交换.

2.2中央控制单元

中央控制单元由PC机及外围辅助设备和监控管理软件等组成,为整个自控系统的核心部分。

中央控制PC机的主要作用是对自控系统和管理，如提供人机界面，如何与采集、控制设备间进行数据交换，根据各工作站对受控设备和检测点的巡检结果做出故障报警，存储历史数据并支持数据查询，各类报表的生成和打印输出。

中央监控PC机采用顶星845GE主板，内置Intel芯片组的显卡和声卡，另扩展了带视频输出的多窗口的显卡,P4  1.7G的CPU、40G硬盘、128M内存、17寸纯平彩显、A4彩喷打印机、52倍速光驱，出于安全考虑，PC机不配软驱，外设输出转换端口配有RS232转RS485有源光隔离通讯卡和USB转9针串口卡。

中央空调系统框图

三、主要监控画面

东莞智捷电气自动化公司

东莞办地址:东莞市八达路友和大厦605室       邮编:523000

电话:0769-2723100/2331400

手机:13929272890

传真:0769-2455909

联系人:李春庚

柜台：东莞赛格电子市场二楼2Y131

顺德办地址:佛山市顺德区大良东乐路1号富丽华大厦

WEB:http://www.dgzdh.com

Email:www@dgzdh.com

# Text boxes

多路温度采集

232/485总线

上位计算机监控

（力控组态软件）

风机盘管

手动/自动转换

PLC现场控制

热水泵

风柜风机

水塔风机

冷却泵

压缩机组

A/D转换

阀门开度

冷媒入口

冷媒出口

冷却入口

冷却出口

室内温度

定外温度

热水温度

冷库温度

主控信号

流量计

液位检测

消防信号

风机故障

水流故障

电机过载

过滤器

机组压力

视频输出

打印机

冷媒泵

变频器

D/A转换

报警器